IZVJEŠTAJ MONITORINGA ŠVZV za ŠGP „Konjuh“

HCVF kategorija 4 - “Područje koje osigurava osnovne prirodne usluge u kritičnim situacijama”, subkategorija 4a - “Šume važne za vodene tokove”.

| Izabrana visoko zaštitna vrijednost | Koji će se parametri nadzirati | Gdje će se parametri nadzirati | Kako će se parametri nadzirati | Datum | Promjena | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvorište „Starička rijeka“ | Zdravstveno stanje šume | U zaštićenom podrućju | Vizuelno | 18.03.2019. | Stabilno |  |
|  | Stepen sklopa | U zaštičenom području | U toku taksacionih snimanja | 18.03.2019. | Nije narušen |  |
|  | Nezakonita izgradnja objekata za stanovanje | U zaštićenom području | Vizuelno | 18.03.2019. | Nema |  |
|  | Kvalitet i kontrola vode | U zaštićenom području | Vizuelno | 18.03.2019. | Nepromijenjen dotok vode | Bistra voda |
|  | Eksploatacija šljunka i mineralnih sirovina | U zaštićenom području | Vizuelno | 18.03.2019. | Nema eksplatacije |  |
|  | Propisnost upravljanja otpadom | U zaštićenom području | Vizuelno | 18.03.2019. | Riješeno komunalac vozi smeče |  |
|  | Prosipanje goriva, maziva, rashladnih sredstava i i drugih štetnih tečnosti | U zaštićenom području | Vizuelna inspekcija. U slučaju čestih i velikih prosipanja, treba izvršiti vanrednu lab. analizu vode | 18.03.2019. | Nije zabilježeno |  |
|  | Nezakonit lov divljači | U zaštićenom području | Vizuelno | 18.03.2019. | Nije zabilježen |  |

IZVJEŠTAJ MONITORINGA ŠVZV za ŠGP „Konjuh“

HCVF kategorija 1b - “Ugrožene vrste i vrste opasnosti“.

| Izabrana visoko zaštitna vrijednost | Koji će se parametri nadzirati | Gdje će se parametri nadzirati | Kako će se parametri nadzirati | Datum | Promjena | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Divokoza | Zdravstveno stanje šume | U zaštićenom podrućju | Vizuelno i prebrojavanjem klopki | Februar 2019 | Stabilno |  |
|  | Struktura sastojine | U zaštičenom području | U toku taksacionih snimanja,vizuelno | Februar 2019 | Nepromijenjena |  |
|  | Brojno stanje | U zaštićenom području | Vizuelno | Februar 2019 | Promjenljivo | Povećano brojno stanje |
|  | Podmladak | U zaštićenom području | Vizuelno |  |  |  |
|  | Nezakonita izgradnja tvornica | U zaštićenom području | Vizuelno |  |  |  |
|  | Eksploatacija šljunka i mineralnih sirovina | U zaštićenom području | Vizuelno |  |  |  |
|  | Propisnost upravljanja otpadom | U zaštićenom području | Vizuelno |  |  |  |
|  | Prosipanje goriva, maziva, rashladnih sredstava i i drugih štetnih tečnosti | U zaštićenom području | Vizuelna inspekcija. U slučaju čestih i velikih prosipanja, treba izvršiti vanrednu lab. analizu vode |  |  |  |
|  | Nezakonit lov divljači | U zaštićenom području | Vizuelno | Februar 2019 | Nije zabilježeno |  |

IZVJEŠTAJ MONITORINGA ŠVZV za ŠGP „Konjuh“

HCVF kategorija 4 - “Područje koje osigurava osnovne prirodne usluge u kritičnim situacijama”, subkategorija 4b - “Šume važne za kontrolu erozije”.

| Izabrana visoko zaštitna vrijednost | Koji će se parametri nadzirati | Gdje će se parametri nadzirati | Kako će se parametri nadzirati | Datum | Promjena | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šume važne za kontrolu erozije(odjeli 45 i 69) | Zdravstveno stanje šume | U zaštićenom podrućju | Vizuelno | Mart 2019 | Stabilno | Pojedinačno pojava sanitarnog užitka |
|  | Stepen sklopa | U zaštičenom području | U toku taksacionih snimanja | Mart 2019 | Narušen |  |
|  | Nezakonita izgradnja objekata za stanovanje | U zaštićenom području | Vizuelno | Mart 2019 | Nema |  |
|  | Kvalitet i kontrola vode | U zaštićenom području | Vizuelno | Mart 2019 |  |  |
|  | Eksploatacija šljunka i mineralnih sirovina | U zaštićenom području | Vizuelno | Mart 2019 |  |  |
|  | Propisnost upravljanja otpadom | U zaštićenom području | Vizuelno | Mart 2019 | Nije riješeno |  |
|  | Prosipanje goriva, maziva, rashladnih sredstava i i drugih štetnih tečnosti | U zaštićenom području | Vizuelna inspekcija. U slučaju čestih i velikih prosipanja, treba izvršiti vanrednu lab. analizu vode | Mart 2019 | Nije zabilježeno |  |
|  | Nezakonit lov divljači | U zaštićenom području | Vizuelno | Mart 2019 | Nije zabilježen |  |

IZVJEŠTAJ MONITORINGA ŠVZV za ŠGP „Konjuh“

HCVF kategorija 5 - “Područje značajna za tradicionalni kulturni identitet lakalne zajednice”, subkategorija 5a “

| Izabrana visoko zaštitna vrijednost | Koji će se parametri nadzirati | Gdje će se parametri nadzirati | Kako će se parametri nadzirati | Datum | Promjena | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šumsko područje značajno za tradicionalni kulturni identitet lokanih zajednica „Djevojačka pećina“ | Zdravstveno stanje šume | U zaštićenom podrućju | Vizuelno i prebrojavanjem klopki | 30.07.2018 | Stabilno | Na užem lokalitetu postavljene su klopke na kojima se vrši permanentno praćenje brojnog stanja potkornjaka,prilog se nalazi na šumariji |
|  | Stepen sklopa | U zaštičenom području | U toku taksacionih snimanja | 30.07.2018 | Nije narušen |  |
|  | Omjer smjese | U zaštićenom području | U toku taksacionih snimanja | 30.07.2018 | Nepromjenjen |  |
|  | Drvna zaliha | U zaštićenom području | U toku taksacionih snimanja | 30.07.2018 | Povećana |  |
|  | Prirast | U zaštićenom području | U toku taksacionih snimanja | 30.07.2018 | Konstantan |  |
|  | Propisnost upravljanja otpadom | U zaštićenom području | Vizuelno | 30.07.2018 | Nije riješeno |  |

IZVJEŠTAJ MONITORINGA ŠVZV za ŠGP „Konjuh“

HCVF kategorija 5 - “Područje značajna za tradicionalni kulturni identitet lakalne zajednice”, subkategorija 5a “

| Izabrana visoko zaštitna vrijednost | Koji će se parametri nadzirati | Gdje će se parametri nadzirati | Kako će se parametri nadzirati | Datum | Promjena | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šumsko područje značajno za tradicionalni kulturni identitet lokanih zajednica „Titova pećina“ | Zdravstveno stanje šume | U zaštićenom podrućju | Vizuelno i prebrojavanjem klopki | 01.08.2018 | Stabilno |  |
|  | Stepen sklopa | U zaštičenom području | U toku taksacionih snimanja | 01.08.2018 | Nije narušen |  |
|  | Omjer smjese | U zaštićenom području | U toku taksacionih snimanja | 01.08.2018 | Nepromjenjen |  |
|  | Drvna zaliha | U zaštićenom području | U toku taksacionih snimanja | 01.08.2018 | Povećana |  |
|  | Prirast | U zaštićenom području | U toku taksacionih snimanja | 01.08.2018 | Konstantan |  |
|  | Propisnost upravljanja otpadom | U zaštićenom području | Vizuelno | 01.08.2018 | Nije riješeno |  |

IZVJEŠTAJ MONITORINGA ŠVZV za ŠGP „Konjuh“

HCVF kategorija 5 - “Područje značajna za tradicionalni kulturni identitet lakalne zajednice”, subkategorija 5a “

| Izabrana visoko zaštitna vrijednost | Koji će se parametri nadzirati | Gdje će se parametri nadzirati | Kako će se parametri nadzirati | Datum | Promjena | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šumsko područje značajno za tradicionalni kulturni identitet lokanih zajednica „Bebrovska pećina“ | Zdravstveno stanje šume | U zaštićenom podrućju | Vizuelno i prebrojavanjem klopki | 23.07.2018 | Stabilno | Na užem lokalitetu postavljena je klopka na kojoj se vrši permanentno praćenje brojnog stanja potkornjaka,prilog se nalazi na šumariji |
|  | Stepen sklopa | U zaštičenom području | U toku taksacionih snimanja | 23.07.2018 | Nije narušen |  |
|  | Omjer smjese | U zaštićenom području | U toku taksacionih snimanja | 23.07.2018 | Nepromjenjen |  |
|  | Drvna zaliha | U zaštićenom području | U toku taksacionih snimanja | 23.07.2018 | Povećana |  |
|  | Prirast | U zaštićenom području | U toku taksacionih snimanja | 23.07.2018 | Konstantan |  |
|  | Propisnost upravljanja otpadom | U zaštićenom području | Vizuelno | 23.07.2018 | Nije riješeno |  |

IZVJEŠTAJ MONITORINGA ŠVZV za ŠGP „Konjuh“

HCVF kategorija 4 - “Šumske oblasti koje obezbjeđuju osnovne priodne usluge u kritičnim situacijama”

| Izabrana visoko zaštitna vrijednost | Koji će se parametri nadzirati | Gdje će se parametri nadzirati | Kako će se parametri nadzirati | Datum | Promjena | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šumsko područje značajno za tradicionalni kulturni identitet lokanih zajednica „Muška voda“ | Kvalitet vode | Na izvorištu | Uzimanjem uzorka | ------- | ------- |  |
|  | Dotok vode | Na izvorištu | Vizuelno | 07.05.2018 | Konstantno |  |
|  | Zdravstveno stanje šume | U zaštićenom podrućju | Vizuelno i prebrojavanjem klopki | 07.05.2018 | Stabilno |  |
|  | Stepen sklopa | U zaštičenom području | U toku taksacionih snimanja | 07.05.2018 | Nije narušen |  |
|  | Omjer smjese | U zaštićenom području | U toku taksacionih snimanja | 07.05.2018 | Nepromjenjen |  |
|  | Drvna zaliha | U zaštićenom području | U toku taksacionih snimanja | 07.05.2018 | Povećana |  |
|  | Prirast | U zaštićenom području | U toku taksacionih snimanja | 07.05.2018 | Konstantan |  |
|  | Propisnost upravljanja otpadom | U zaštićenom području | Vizuelno | 07.05.2018 | Nije riješeno |  |

IZVJEŠTAJ MONITORINGA ŠVZV za ŠGP „Konjuh“

HCVF kategorija 4 - “Šumske oblasti koje obezbjeđuju osnovne priodne usluge u kritičnim situacijama”

| Izabrana visoko zaštitna vrijednost | Koji će se parametri nadzirati | Gdje će se parametri nadzirati | Kako će se parametri nadzirati | Datum | Promjena | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šumsko područje značajno za tradicionalni kulturni identitet lokanih zajednica „Gluha bukovica“ | Kvalitet vode | Na izvorištu | Uzimanjem uzorka | 01.01.-31.12.2018 |  | Detaljno pračenje stanja je u prilogu od strane JKP „Komunalac“ Kladanj |
|  | Dotok vode | Na izvorištu | Vizuelno | 25.04.2018 | Konstantno |  |
|  | Zdravstveno stanje šume | U zaštićenom podrućju | Vizuelno i prebrojavanjem klopki | 25.04.2018 | Stabilno |  |
|  | Stepen sklopa | U zaštičenom području | U toku taksacionih snimanja | 25.04.2018 | Blago narušen | Usljed uticaja vjetra došlo je do blagog narušavanja sklopa. |
|  | Omjer smjese | U zaštićenom području | U toku taksacionih snimanja | 25.04.2018 | Nepromjenjen |  |
|  | Drvna zaliha | U zaštićenom području | U toku taksacionih snimanja | 25.04.2018 | Povećana |  |
|  | Prirast | U zaštićenom području | U toku taksacionih snimanja | 25.04.2018 | Konstantan |  |
|  | Propisnost upravljanja otpadom | U zaštićenom području | Vizuelno | 25.04.2018 | Nije riješeno |  |

IZVJEŠTAJ MONITORINGA ŠVZV za ŠGP „Konjuh“

HCVF kategorija 1 - “Šumska područje koja sadrže globalno,regionalno ili državno važne koncentracije biodiverziteta

| Izabrana visoko zaštitna vrijednost | Koji će se parametri nadzirati | Gdje će se parametri nadzirati | Kako će se parametri nadzirati | Datum | Promjena | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šumska područje koja sadrže globalno,regionalno ili državno važne koncentracije biodiverziteta “Zaštićeni pejzaž Konjuh“ | Zdravstveno stanje šume | U zaštićenom podrućju | Vizuelno i prebrojavanjem klopki | 2018 | Stabilno | U okviru zaštićenog pejzaža postavljen je veći broj klopki za praćenje brojnog stanja potkornjaka |
|  | Stepen sklopa | U zaštičenom području | U toku taksacionih snimanja | 2018 | Progaljen | Progaljen prilikom sanacija vjetroizvala |
|  | Omjer smjese | U zaštićenom području | U toku taksacionih snimanja | 2018 | Promjenjen | U pojedinim sastojinama promjenjen |
|  | Drvna zaliha | U zaštićenom području | U toku taksacionih snimanja | 2018 | Umanjena |  |
|  | Prirast | U zaštićenom području | U toku taksacionih snimanja | 2018 | Konstantan |  |
|  | Propisnost upravljanja otpadom | U zaštićenom području | Vizuelno | 2018 | U većem dijelu nije riješeno | Na lokalitetu Bebrovske Luke postoje adekvatna mjesta za odlaganje otpada |

IZVJEŠTAJ MONITORINGA ŠVZV za ŠGP „Konjuh“

HCVF kategorija 1 - “Šumska područje koja sadrže globalno,regionalno ili državno važne koncentracije biodiverziteta „

| Izabrana visoko zaštitna vrijednost | Koji će se parametri nadzirati | Gdje će se parametri nadzirati | Kako će se parametri nadzirati | Datum | vrsta | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šumska područje koja sadrže globalno,regionalno ili državno važne koncentracije biodiverziteta “Sjemenske sastojine“ | Zdravstveno stanje šume | U sjemenskim sastojinama | Vizuelno | 2018 | Stabilno | U okviru sjemenskih sastojina ukloniti suha stabla |
|  | Urod sejemena | U sjemenskim sastojinama | Vizuelno | 2018 | Smrča | dobar |
|  |  |  |  | 2018 | B.bor | srednji |
|  |  |  |  | 2018 | Jela | dobar |
|  |  |  |  | 2018 | C.bor | srednji |
|  |  |  |  | 2018 | Bukva | Loš |
|  |  |  |  | 2018 | Gorski javor | loš |
|  |  |  |  | 2018 | Gorski brijest | Loš |
|  |  |  |  | 2018 | Bijeli jasen | Loš |
|  |  |  |  | 2018 | Divlja trešnja | - |
|  | Uređenje sjemenskih objekata | U sejemenskim objektima | Vizuelno | 2018 | Konstantno |  |

# Datum:22.02.2016.godine

# Predmet: Monitoring šuma visoke zaštitne vrijednosti (HCVF)

# na šumariji Gostelja

Ugrožene vrste i vrste u opasnosti

Kada se radi o ovakvim vrstama, neophodan je kvalitetan i stručan nadzor nad staništima i populacijom vuka i ostalih ugroženih vrsta u području, odnosno organizacija profesionalne lovočuvarske službe uz edukaciju kako zaposlenih kadrova u šumarstvu i lovstvu, lovaca i lokalnog stanovništva o značaju ovih vrsta i negativnim uticajima na njih.

Monitoring vuka (Canis lupus) u području šumarije Gostelja obavlja se prema znacima prisustva (tragovi, ostaci plijena), te na osnovu prisustva na uređenim hranilištima u području, kao i na osnovu evidencije odstrela vukova. U protekloj godini učestala je pojava vukova na cijelom području šumarije Gostelja, gdje je lovačko društvo Sokolina provodila i organizovani lov u više navrata. Također, u tekućoj godini bio je organizovan lov na vuka te evidencije o ulovu istoga ne postoje jer nije bilo ulova navedene vrste do mjeseca februara 2016.godine. U poslednje vrijeme je učestalo viđanje od strane lugarskog osoblja  i od radnika u eksploataciji kao i prema izjavama lokalnog stanovništva.

Monitoring mrkog medvjeda(Ursus arctos) obavlja se na osnovu uočenog prisustva vrste ili tragova(prisustvo izmeta, oštećenja i dr.) od strane rejonskih lugara i evidentiranja, te se ova životinjska vrsta prema evidencijama pojavljuje i to prema evidenciji prisustva tragova i izmeta iste vrste.

Monitoring vjeverice(sciurus vulgaris) obavlja se na osnovu uočenog prisustva od strane rejonskih lugara i evidentiranja, te se ova životinjska vrsta prema evidencijama pojavljuje pojedinačno.

Pored gore navedenih vrsta na šumariji Gostelja evidentirane su vrste Capreolus capreolus(srna), Lepus europaeus(zec),Martes martes(kuna), Felis silvestris(divlja mačka), Vulpes vulpes(crvena lisica) koje se pojavljuju kako pojedinačno tako i u grupama kako je i  evidentirano u registrima evidentiranja i praćenja rijetkih i ugroženih životinjskih vrsta.

Šume važne za vodene tokove

Na šumariji Gostelja nalazi se izdašno izvorište pitke vode „Zatoča“i“Tarevčica“ koja služi za snadbjevanje stanovništva pitkom vodom grada Tuzla. Za monitoring ovih sastojina izdvojenih u šume za zaštitu vodenih tokova određeni su indikatori:

- kvalitet vode;

- vizuelna kontrola dotoka vode;

Vrijeme monitoringa navedenih indikatora u šumama navedenih vodozaštitnih zona vrši se svake sedmice (monitoring vrši JP. „Vodovod“ Tuzla) gdje se i nalaze izvještaji o analizama i pregledu vode.

Napominje se da u odjelima koji gravitiraju izvorištima se ne vrše nikakve aktivnosti odnosno eksploatacija ŠDS-a u cilju očuvanja istih i njihove funkcionalnosti.

Prašuma“Mačen do“

Jedna od rijetkih očuvanih bukovih prašuma je prašuma “Mačen do” kod Kladnja. Prašuma se nalazi u području Stupara, iznad sela Tarevo, Š.G.P. “Konjuh” Kladanj, G.J. “Gostelja”, odjel 133, lokalitet “Mačen do”. U sklopu je zaštitne šume vodozaštitnog područja “Tarevčica-Zatoča” i to najuži zaštitni pojas. Površina odjela 133 je 62,70 ha, od čega je izdvojeno 33,30 ha kao prašuma, što se  podudara sa tumačenjem KORPEĹ-a (1995.) da je za samostalan razvoj bukovih  prašuma dovoljna površina od oko 30 ha. Tokom svakodnevnih aktivnosti, vrši se monitoring prašume, tj.stanje drveća, kao i flora i fauna u istoj.

Naročito u posljednje vrijeme, zbog prethodno velikih sušnih perioda od strane lugara, te ostalih zaposlenika ŠG“Konjuh“Kladanj, prati se zdravstveno stanje prašume u cilju blagovremenog upoznavanja i informisanja stanja na terenu.

U sastojini je primjećen određen broj stabala sanitarnog užitka lišćara(sušike).

Planinarski dom“Javorje“, nekropola stećaka“Kuman“

Planinarski dom Javorje, koji je dobio ime po planinskom grebenu, koji se uzdiže odmah iznad njega i čiji je najviši vrh Bandera(1207m), se nalazi na šumariji Gostelja, odjel 121. Tokom redovnih aktivnosti, od strane uposlenika JP“Šume TK“D.D. Kladanj i planinarskih društava, vodi se računa o njegovoj funkcionalnosti, te se u cilju istog vrši čišćenje i održavanje. Također, u blizini planinarskog doma,  nalazi se i nekropola stećaka, koji predstavljaju značajne kulturno-istorijske spomenike. Navedena nekropola je ograđena u cilju zaštite od oštećenja. Tokom izvršenja planiranih radova od strane uposlenika JP“Šume TK“D.D. Kladanj, imajući u vidu da se vrši sanacija užitka u navedenom odjelu, vodi se računa o ne narušavanju prvobitnih funkcija gore pomenutih objekata, te da se zadrži prvobitno stanje i unaprijedi za potrebe budućih generacija.

Upravnik:

__________________________

Tehnolog za uzgoj i zaštitu šuma:

IZVJEŠTAJ MONITORINGA ŠVZV za ŠGP „Konjuh“

HCVF kategorija 4 - “Područje koje osigurava osnovne prirodne usluge u kritičnim situacijama”, subkategorija 4a - “Šume važne za vodene tokove”.

| Izabrana visoko zaštitna vrijednost | Koji će se parametri nadzirati | Gdje će se parametri nadzirati | Kako će se parametri nadzirati | Datum | Promjena | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvorište„Zatoča-Tarevčica“ | Zdravstveno stanje šume | U zaštićenom podrućju | Vizuelno | 09.02.2016. | Narušeno | Pojava većeg broja stabala sanitarnog užitka(sušike) |
|  | Stepen sklopa | U zaštičenom području | U toku taksacionih snimanja | 09.02.2016. | Nije narušen |  |
|  | Nezakonita izgradnja objekata za stanovanje | U zaštićenom području | Vizuelno | 09.02.2016. | Nije prisutna |  |
|  | Kvalitet i kontrola vode | Izvorište Zatoča, Stupari | Služba za kontrolu kvaliteta vode, Tuzla | Sedmično | Narušena ispravnost vode za piće | Prisutnost bakterija(bakteriološka analiza vode) |
|  | Eksploatacija šljunka i mineralnih sirovina | U zaštićenom području | Vizuelno | 09.02.2016. | Nije prisutna |  |
|  | Propisnost upravljanja otpadom | U zaštićenom području | Vizuelno | 09.02.2016. | Nije riješeno |  |
|  | Prosipanje goriva, maziva, rashladnih sredstava i i drugih štetnih tečnosti | U zaštićenom području | Vizuelna inspekcija. U slučaju čestih i velikih prosipanja, treba izvršiti vanrednu lab. analizu vode | 09.02.2016. | Nije zabilježeno |  |
|  | Nezakonit lov divljači | U zaštićenom području | Vizuelno | 09.02.2016. | Nije zabilježen |  |

IZVJEŠTAJ MONITORINGA ŠVZV za ŠGP „Konjuh“

HCVF kategorija 1b - “Ugrožene vrste i vrste opasnosti“.

| Izabrana visoko zaštitna vrijednost | Koji će se parametri nadzirati | Gdje će se parametri nadzirati | Kako će se parametri nadzirati | Datum | Promjena | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vuk | Zdravstveno stanje šume | U zaštićenom podrućju | Vizuelno | Mart, 2016 | Narušeno | Pojava većeg broja sanitarnog užitka četinara i lišćara |
|  | Struktura sastojine | U zaštičenom području | U toku taksacionih snimanja,vizuelno | Mart, 2016 | Nepromijenjena |  |
|  | Brojno stanje | U zaštićenom području | Vizuelno | Mart, 2016 | Promjenljivo | Prisutnost vrste kako pojedinačno, tako i grupimično |
|  | Podmladak | U zaštićenom području | Vizuelno |  |  |  |
|  | Nezakonita izgradnja tvornica | U zaštićenom području | Vizuelno |  |  |  |
|  | Eksploatacija šljunka i mineralnih sirovina | U zaštićenom području | Vizuelno |  |  |  |
|  | Propisnost upravljanja otpadom | U zaštićenom području | Vizuelno |  |  |  |
|  | Prosipanje goriva, maziva, rashladnih sredstava i i drugih štetnih tečnosti | U zaštićenom području | Vizuelna inspekcija. U slučaju čestih i velikih prosipanja, treba izvršiti vanrednu lab. analizu vode |  |  |  |
|  | Nezakonit lov divljači | U zaštićenom području | Vizuelno | Mart, 2016 | Nije zabilježeno |  |

IZVJEŠTAJ MONITORINGA ŠVZV za ŠGP„Konjuh“

HCVF kategorija 4 - “Područja značajna za tradicionalni kulturni identitet lokalnih zajednica”

“Kuman-Nekropola stećaka”.

| Izabrana visoko zaštitna vrijednost | Koji će se parametri nadzirati | Gdje će se parametri nadzirati | Kako će se parametri nadzirati | Datum | Promjena | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuman-Nekropola stećaka | Zdravstveno stanje šume | U zaštićenom podrućju | Vizuelno | Mart, 2016 | Narušeno | Pojedinačna i grupimična pojava sanitarnog užitka |
|  | Stepen sklopa | U zaštičenom području | U toku taksacionih snimanja | Mart, 2016 | Narušen |  |
|  | Nezakonita izgradnja objekata za stanovanje | U zaštićenom području | Vizuelno | Mart, 2016 | Nije prisutna |  |
|  | Kvalitet i kontrola vode | U zaštićenom području | Vizuelno |  |  |  |
|  | Eksploatacija šljunka i mineralnih sirovina | U zaštićenom području | Vizuelno |  |  |  |
|  | Propisnost upravljanja otpadom | U zaštićenom području | Vizuelno | Mart, 2016 | Previđena su mjesta za odlaganje otpada |  |
|  | Prosipanje goriva, maziva, rashladnih sredstava i i drugih štetnih tečnosti | U zaštićenom području | Vizuelna inspekcija. U slučaju čestih i velikih prosipanja, treba izvršiti vanrednu lab. analizu vode | Mart, 2016 | Nije zabilježeno | Nekropola je ograđena u cilju ne narušavanju stanja stećaka |
|  | Nezakonit lov divljači | U zaštićenom području | Vizuelno |  |  |  |

IZVJEŠTAJ MONITORINGA ŠVZV za ŠGP „Konjuh“ Kladanj

HCVF kategorija 1- “Područje koja na globalnom, regionalnom ili državnom nivou sadrže važne koncetracije  biodiverziteta”

| Izabrana visoko zaštitna vrijednost | Koji će se parametri nadzirati | Gdje će se parametri nadzirati | Kako će se parametri nadzirati | Datum | Promjena | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prašuma“Mačen do“ | Zdravstveno stanje šume | U zaštićenom podrućju | Vizuelno | Februar, mart/2016. | Narušeno | Pojava sanitarnog užitka(sušike) |
|  | Stepen sklopa | U zaštičenom području | U toku taksacionih snimanja | Februar, mart/2016. | Nije narušen |  |
|  | Nezakonita izgradnja objekata za stanovanje | U zaštićenom području | Vizuelno | Februar, mart/2016. | Nije prisutna |  |
|  | Nezakonita izgradnja sportskih objekata | U zaštićenom području | Vizuelno | Februar, mart/2016. | Nije prisutna |  |
|  | Nezakonita izgradnja tvornica | U zaštićenom području | Vizuelno | Februar, mart/2016. | Nije prisutna |  |
|  | Eksploatacija šljunka i mineralnih sirovina | U zaštićenom području | Vizuelno | Februar, mart/2016. | Nije zabilježena |  |
|  | Propisnost upravljanja otpadom | U zaštićenom području | Vizuelno | Februar, mart/2016. | Nije prisutan | Nisu prisutne nikakve aktivnosti |
|  | Prosipanje goriva, maziva, rashladnih sredstava i i drugih štetnih tečnosti | U zaštićenom području | Vizuelna inspekcija. U slučaju čestih i velikih prosipanja, treba izvršiti vanrednu lab. analizu vode | Februar, mart/2016. | Nije zabilježeno |  |